| Черт.1а | Черт.1б | Черт.1в | Черт.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Черт.3 | Черт.4а | Черт.4б | Черт.4в |
| Черт.5 | Черт.6а | Черт.6б | Черт.6в |
| Черт.7а | Черт.7б | Черт.7в | Черт.8 |
| Черт.9 | Черт.10 |  |  |

| Номер | Наименование подкласса | № черт. | Надпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас-са | Под- класса |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой | 1а | ВЗРЫВАЕТСЯ |
|  | 1.2 | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |  |  |
|  | 1.3 | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |  |  |
|  | 1.4 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности | 1б | не наносится |
|  | 1.5 | Очень нечувствительные взрывчатые материалы | 1в | не наносится |
| 2 | 2.1 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы | 2 | НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ |
|  | 2.2 | Ядовитые газы | 6а | ЯДОВИТЫЙ ГАЗ |
|  | 2.3 | Воспламеняющиеся (горючие) газы | 3 | ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ |
|  | 2.4 | Ядовитые и воспламеняющиеся газы | 6а | ЯДОВИТЫЙ ГАЗ |
| 3 | 3.1 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °С в закрытом тигле | 3 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ |
|  | 3.2 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С, в закрытом тигле |  |  |
|  | 3.3 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61 °С, в закрытом тигле |  |  |
| 4 | 4.1 | Легковоспламеняющиеся твердые вещества | 4а | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ |
|  | 4.2 | Самовозгорающиеся вещества | 4б | САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ |
|  | 4.3 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 4в | ОПАСНО ПРИ УВЛАЖНЕНИИ |
| 5 | 5.1 | Окисляющие вещества | 5 | ОКИСЛИТЕЛЬ |
|  | 5.2 | Органические пероксиды | 5 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД |
| 6 | 6.1 | Ядовитые вещества | 6а | ЯД |
|  | 6.1 | Ядовитые вещества | 6б | ВРЕДНО |
|  | 6.2 | Инфекционные вещества | 6в | ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО |
| 7 | - | Радиоактивные материалы на подклассы не разделены | 7а 7б 7в | РАДИОАКТИВНО |
| 8 | 8.1 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами | 8 | ЕДКОЕ/ КОРРОЗИОННОЕ |
|  | 8.2 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами |  |  |
|  | 8.3 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества |  |  |
| 9 | 9.1 | Грузы, не отнесенные к классам 1-8 | 9 | не наносится |
|  | 9.2 | Грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом водным транспортом |  |  |